## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## на изготовление и поставку блочной модульной котельной

## для подготовки коммерческого предложения

| Наименование предприятия / ИНН |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Руководитель (ФИО, должность) |  |
| Ответственное лицо (ФИО, должность) |  |
| Контактный телефон, e-mail |  |
| Срок поставки котельной (месяцев) |  |
| Условия оплаты (порядок расчетов) |  |
| Место поставки (ж/д станция, насел. пункт) |  |

| № | Перечень основных данных и требований | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | новое строительство |
| 2 | Объем работ | 2.1 Основные работы | изготовление , доставка , монтаж , пуско-наладка |
|  |  | 2.2 Дополнительные работы | инженерные изыскания , проектирование по Постановлению № 87 , государственная (независимая) экспертиза , рабочая документация для строительства фундаментов и сетей |
| 3 | Здание котельной | блочно-модульное , быстровозводимое , капитальное |
| 4 | Размещение котельной | отдельно стоящая , пристроенная , крышная |
| 5 | Вид топлива | 5.1 Основное | природный газ , дизельное топливо , мазут , уголь , другое: |
|  |  | 5.2 Резервное | дизельное топливо , мазут , другое: , не предусматривается |
|  |  | 5.3 Аварийное | дизельное топливо , мазут , другое: , не предусматривается |
| 6 | Характеристики топлива | основное: марка природный газ , ГОСТ , давление МПа, калорийность ккал/м3(ккал/кг); резервное: марка , ГОСТ , давление МПа, калорийность ккал/м3(ккал/кг); аварийное: марка , ГОСТ , давление МПа, калорийность ккал/м3(ккал/кг) |
| 7 | Тип и производительность котельной | водогрейная , / (МВт ) установленная мощность котельной ( х МВт) |
| 8 | Категория по надежности отпуска тепла | вторая , первая |
| 9 | Требования к единичной мощности, типу и количеству котлов | 1.определяется расчетом , 2.требуются следующие котлы: (Наименование или марка), (МВт), 1шт.; (Наименование или марка), (МВт), 1шт.; (Наименование или марка), (МВт), шт. |
| 10 | Распределение тепловой нагрузки (с учетом потерь в тепловых сетях) | отопление: / (МВт), вентиляция: / (МВт), технологические нужды: / (МВт), ГВС (максимальночасовая): / (МВт), другое: / (МВт) |
| 11 | Система теплоснабжения | закрытая, без ГВС; закрытая, приготовление ГВС в котельной; закрытая, приготовление ГВС за пределами котельной; открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС из тепловой сети) |
| 12 | Схема присоединения потребителей к котловому контуру |
|  | 12.1 Отопление | зависимая , независимая (теплообменники в котельной) |
|  | 12.2 Вентиляция | зависимая , независимая (теплообменники в котельной) |
|  | 12.3 Технология | зависимая , независимая (теплообменники в котельной) |
|  | 12.4 Другое: | зависимая , независимая (теплообменники в котельной) |
| 13 | Вид и параметры теплоносителя в соответствующей сети (в прямом / обратном трубопроводах) |
|  | 13.1 Отопление | вода , пар , температура / оС, давление / МПа |
|  | 13.2 Вентиляция | вода , пар , температура / оС, давление / МПа |
|  | 13.3 Технология | вода , пар , температура / оС, давление / МПа |
|  | 13.4 ГВС | давление / МПа |
| 14 | Источник водоснабжения и параметры исходной воды | хоз-питьевой водопровод , скважина , другое: , t = min , max оС, p = min , max МПа |
| 15 | Химический состав воды (при наличии) | жесткость общая:_____ мг-экв/л, содержание Fe:_____ мг/кг, развернутый хим. анализ исходной воды: есть , нет |
| 16 | Автономный источник электроснабжения (для собственных нужд котельной) | требуется (дизель-генератор генератор на природном газе ), не требуется , другое: |
| 17 | Требования к автоматике котельной (уровень автоматизации и диспетчеризации) | постоянное присутствие обслуживающего персонала, без постоянного обслуживающего персонала с диспетчеризацией аварийных сигналов работы котельной по GSM, АСУ ТП (верхний уровень, SCADA-система), АСУ ТП (верхний уровень, SCADA-система) с дистанционным ручным управлением режимами работы оборудования |
| 18 | Требования к узлам учета |
|  | 19.1 Электроэнергии | не требуется , требуется (коммерческий технический ) |
|  | 19.2 Природного газа | не требуется , требуется (коммерческий технический ) |
|  | 19.3 Исходной воды | не требуется , требуется (коммерческий технический ) |
|  | 19.4 Тепловой энергии | не требуется , требуется (коммерческий технический ) |
| 19 | Дымовая труба | новая , существующая |
| 20 | Тип дымовой трубы | самонесущая , фермового типа , мачтового типа , теплоизолированная , не теплоизолированная , диаметр мм, высота м, определяется расчетом |
| 21 | Дополнительные работы и оборудование |  |

Дата: ___._______.20____ г.				Подпись: _____________________